1、下列对多层粘土砖房中门窗过梁的要求，何项不正确？

A、钢筋砖过梁的跨度不应超过1.5m；

B、砖砌平拱过梁的跨度不应超过1.2m；

C、抗震烈度为7度的地区，不应采用钢筋砖过梁；

D、抗震烈度为7度的地区，过梁的支承长度不应小于240 mm。

题2~3

东北落叶松（TC17B）原木檩条（未经切削），标注直径为162mm，计算简图如下：该檩条处于正常使用条件，安全等级为二级，设计使用年限为50年。

2、若不考虑檩条自重，问该檩条达到最大抗弯承载力，所能承担的最大均布荷载设计值q（kN/m）

A、6.0                      B、5.5

C、5.0                      D、4.5

3、若不考虑檩条自重，问该檩条达到挠度限值L/250时，所能承担的最大均布荷载设计值qk（kN/m）

A、1.6                      B、1.9

C、2.5                      D、2.9

4、在进行建筑地基基础设计时，关于所采用的荷载效应最不利组合与相应的抗力限值的下述内容，何项不正确？

A、按地基承载力确定基础底面积时，传至基础的荷载效应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合，相应抗力采用地基承载力特征值；

B、按单桩承载力确定桩数时，传至承台底面上的荷载效应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合，相应抗力采用单桩承载力特征值；

C、计算地基变形时，传至基础底面上的荷载效应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合，相应限值应为相关规范规定的地基变形允许值；

D、计算基础内力，确定其配筋和验算材料强度时，上部结构传来的荷载效应组合及相应的基底反力，应按承载力极限状态下荷载效应的基本组合采用相应的分项系数。

5、关于重力式挡土墙构造的下述各项内容，其中何项是不正确的？

A、重力式挡土墙适合于高度小于6m，地层稳定，开挖土方时不会危及相林邻建筑物安全的地段；

B、重力式混凝土挡土墙的墙顶宽度不宜小于 200 mm, 块石挡土墙的墙顶宽度不宜小于400 mm；

C、在土质地基中，重力式挡土墙的基础埋置深度不宜小于 0.5m，在软质岩石地基中，重力式挡土墙的基础埋置深度不宜小于0.3m；

D、重力式挡土墙的伸缩缝间距可取30~40m。

题6~7

墙下钢筋混凝土条形基础。基础剖面及土层分布如图：每延米长度基础底面处，相应于正常使用极限状态下荷载效应的标准组合的平均压力值为300kN，土和基础的加权平均重度取20kN/立方米 ,地基压力扩散角取

6、问基础底面处土层修正后的天然地基承载力特征值fa（kPa）应与何项接近？

A、160                     B、169

C、173                     D、190

7、问按地基承载力确定的的条形基础宽度b（mm）最小不应小于下列何值？

A、1800                    B、2400

C、3100                    D、3800

题8~10

某工程现浇混凝土地下通道，其剖面如图：作用在填土地面上的活荷载为 ，通道四周填土为砂土，其容重为 ，静止土压力系数为，地下水位在自然地面下 10m处。

8、问作用在通道侧墙顶点（图中A点）处的水平侧压力强度值，与何项接近？

A、5                       B、10

C、15                      D、20

9、假定作用在图中A点处的水平侧压力强度值为 ，问作用在单位长度（1m）侧墙上总的土压力（kN）与何项接近？

A、150                     B、200

C、250                     D、300

10、假定作用在单位长度（1m）侧墙上总的土压力为Ea=180kN，其作用点C位于 B点以上1.8m处，问单位长度（1m）侧墙根部截面（图中 B处）的弯矩设计值（kN·m）与何项接近？

提示：顶板对侧墙在A点的支座反力近似按计算，其中h2h为A，B两点间高度。

A、160                     B、220

C、320                     D、430

题11~15图

某框架机构柱基础，由上部结构传至该柱基的荷载标准值为：F=6600kN，Mx= My=900 kN·m,柱基础独立承台下采用400X400钢筋混凝土预制桩，桩的平面布置及承台尺寸如图：承台底面埋深3.0m，柱截面尺寸 700X700,居承台中心位置。承台用C40混凝土。混凝土保护层厚度50mm，承台及承台以上土的加权平均重度取20kN/m3 。

11、问满足承载力要求的单桩承载特征值（kN），最小不应小于下列何值？

A、740                     B、800

C、860                     D、930

12、假定相应于荷载效应基本组合由永久荷载控制，问，柱对承台的冲切力设计值与何项接近？

A、5870                    B、7920

C、6720                    D、9070

13、问验算柱对承台的冲切时，承台的抗冲切承载力设计值（kN）与何项接近？

A、2150                    B、4290

C、8220                    D、8580

14、验算角桩对承台的冲切时，问承台的抗冲切承载力设计值（kN）与何项接近？

A、880                     B、920

C、1760                    D、1840

15、问承台的斜截面抗剪承载力设计值（kN）与何项接近？

A、5870                    B、6020

C、6710                    D、7180

题16~17

某高层住宅地基基础设计等级为乙级，采用水泥粉煤灰碎石桩复合地基，基础为整片筏基。长44.8m，宽14m，桩径400mm，桩长 8m，桩孔按等边三角形均匀布置于基底范围内，孔中心距为1.5m，褥垫层底面处由静荷载标准值产生的平均压力值为280 kN/m2 ，由活荷载标准值产生的平均压力值为100 kN/m2 ，

活荷载的准永久系数取0.4，地基土层分布，厚度及相关参数，如图：

16、假定取单桩承载力特征值为Ra=500kN,桩间土承载力折减系数取β=0.80，问，复合地基的承载力特征值（KPa）与何项接近？

A、260                     B、360

C、390                     D、420

17、问计算地基变形时，对应于所采用的荷载效应，褥垫层底面处的附加压力值（KPa）与何项接近？

A、185         B、235

C、285         D、380

18、对高层混凝土结构进行地震作用分析时下列说法不正确：

A、计算单向地震作用时，应考虑偶然偏心影响；

B、采用底部剪力法计算地震作用时，可不考虑质量偶然偏心不利影响；

C、考虑偶然偏心影响实际计算时，可将每层质心沿主轴同一方向（正向或负向）偏移一定值；

D、计算双向地震作用时，可不考虑质量偶然偏心影响。

19、某钢筋混凝土框架-剪力墙结构，房屋高度31m，为乙类建筑，抗震烈度为6度，Ⅳ类建筑场地，在基本振型地震作用下，框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%。问，在进行结构抗震设计时，下列说法正确的是：

A、框架按四级抗震等级采取抗震措施；

B、框架按三级抗震等级采取抗震措施；

C、框架按二级抗震等级采取抗震措施；

D、框架按一级抗震等级采取抗震措施。

题20~21

某部分框支剪力墙结构，房屋高度40.6m，地下1层，地上14层，首层为转换层，纵横向均有不落地剪力墙。地下室顶板作为上部结构的嵌固部位，抗震烈度为 8度。首层层高为4.2m，混凝土 C40（弹性模量Ec=3.25X104 N/mm2 ）；其余各层层高均为2.8m，混凝土C30（弹性模量Ec=3.00X104 N/mm2 ）。

20、该结构首层剪力墙的厚度为300mm，问剪力墙底部加强部位的设置高度和首层剪力墙竖向分布钢筋取何值时，才满足《高规》JGJ3-2002的最低要求。

A、剪力墙底部加强部位设至2层楼板顶（7.0m标高）；首层剪力墙竖向分布钢筋采用双排φ10@200

B、剪力墙底部加强部位设至2层楼板顶（7.0m标高）；首层剪力墙竖向分布钢筋采用双排φ12@200

C、剪力墙底部加强部位设至3层楼板顶（9.8m标高）；首层剪力墙竖向分布钢筋采用双排φ10@200

D、剪力墙底部加强部位设至3层楼板顶（9.8m标高）；首层剪力墙竖向分布钢筋采用双排φ12@200

21、首层有7根截面尺寸为900mmX900mm 框支柱（全部截面面积Ac1=5.67m2），二层横向剪力墙有效面积 Aw2=16.2m2 。问满足《高规》JGJ3-2002要求的首层横向落地剪力墙的有效截面面积Aw1（m ）应与何项接近？

A、7.0                      B、10.6

C、11.4                     D、21.8

题22~23

某10层钢混凝土框架-剪力墙结构，质量和刚度沿竖向分布均匀，建筑高度为38.8m，为丙类建筑，抗震烈度为8度，框架部分承受的地震倾覆力矩小于结构总地震倾覆力矩的50%。

22、各楼层重力荷载代表值Gi如图：，折减后结构基本自振周期T1=0.885。问当近似按底部剪力法计算时，所求得的结构底部总水平地震作用标准值（kN）应与何项接近？

A、7300                     B、8600

C、11000                    D、13000

23、中间楼层某柱截面尺寸为800 mmX800mm，混凝土为C30。仅配置φ10井字复合箍筋，as=as′=50mm；柱净高2.9m，弯矩反弯点位于柱高中部，问该柱的轴压比限值应与何项接近？

A、[]  =0.70             B、[]  =0.75

C、[]  =0.80             D、[]  =0.85

题24~25

某10层框架结构，框架抗震等级为一级，框架梁、柱混凝土强度等级为C30（fc=14.3N/mm2 ）

24、某一榀框架，对应于水平地震作用标准值的首层框架柱总剪力Vf=370kN，该榀框架首层柱的抗推刚度总和∑Di=123565kN/m,其中柱 C1的抗推刚度Dc1=27506 kN/m,其反弯点高度 hy=3.8m,沿柱高范围没有水平力作用，问在水平地震作用下，采用D值法计算柱C1的柱底弯矩标准值（kN·m）应与何项接近？

A、220                     B、270

C、320                     D、380

25、该框架柱中某柱截面尺寸为650 mmX650mm，剪跨比为1.8，节点核心区上柱轴压比0.45，下柱轴压比0.60，柱纵筋直径为28mm，其混凝土保护层厚度为30mm。节点核心区的箍筋配置，如图：采用 HPB235 级钢筋（fy=210N/mm2 ），问，满足规程构造要求的节点核心区箍筋体积配箍率的取值应与何项接近？

提示：1、按《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002作答

2、C35级混凝土轴心抗压强度设计值 fc=16.7N/mm2.

A、ρV  =0.8%              B、ρV  =1.0%

C、ρV  =1.1%              D、ρV  =1.2%

题26~31：

某高层建筑采用12层钢筋混凝土框架剪力墙结构，房屋高度48米，抗震烈度8度，框架剪力墙等级为二级，剪力墙为一级，混凝土强度等级：梁、板均为C30；框架柱和剪力墙均为C40(ft=1.71N/mm2 )。

26、该结构中框架柱数量各层基本不变，对应于水平作用标准值，结构基底总剪

力V0=14000kN，各层框架梁所承担的未经调整的地震总剪力中的最大值Vf,max=2100kN，某楼层框架承担的未经调整的地震总剪力Vf=1600kN，该楼层某根柱调整前的柱底内力标准值：弯距 M=±283 kN·m，剪力V=±74.5kN，问抗震设计时，水平地震作用下，该柱应采用的内力标准值与何项接近？

提示：楼层剪重比满足规程关于楼层最小地震剪力系数(剪重比)的要求。

A、M=±283 kN·m，V=V=±74.5kN

B、M=±380 kN·m，V=V=±100kN

C、M=±500 kN·m，V=V=±130kN

D、M=±560 kN·m，V=V=±150kN

题27、该结构中某中柱的梁柱节点如图所示：梁受压和受拉钢筋合力点到梁边缘的距离as=as’=60mm，节点左侧梁端弯距设计值Mb=474.3 kN·m，节点右侧梁r端弯距设计值Ml b =260.8kN·m，节点上、下柱反弯点之间的距离 H =4150mm。c问该梁柱节点核心区截面沿 X方向的组合剪力设计值(kN)应与何项接近？

A、330                     B、370

C、1140                    D、1270

28、该结构首层某双肢剪力墙中的墙肢2在同一方向水平地震作用下，内办组合后墙肢1出现大偏心受拉，墙肢1在水平地震作用下的剪力标准值为500kN，若墙肢2在其它荷载作用下产生的剪力忽略不计，问考虑地震作用组合的墙肢2首层剪力设计值(kN)，应与何项接近？

提示：按《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002作答。

A、650                     B、800

C、1000                    D、1300

29、该结构中的某矩形截面剪力墙，墙厚250mm，墙长hw=6500mm，hw0=6200mm，总高度48m，无洞口，距首层墙底0.5hw0 处的截面，考虑地震作用组合并按各有关规定进行调整的内力设计值V=5184kN，该截面的轴向压力设计值 N=3840kN，已知剪力墙该截面的剪力设计值小于规程规定的最大限值；水平分布钢筋采用HPB235级钢筋(fy=210N/mm2 )，问根据受剪承载力要求求得的该截面水平分布钢筋Ash/s(mm)，应与何项接近？

A、1.3                 B、1.8

C、2.6                 D、2.9

30、同29题条件，箍筋保护层厚度为10mm，约束边缘构件内规程要求配置纵向钢筋的最小范围(画有阴影部分)及其箍筋的配置如图，问图中阴影部分的长度ac和箍筋，应按下列何项选用？

提示：①钢筋HPB235 级的fy=210N/mm 2

钢筋HPB335级的fy=300N/mm2

②lc=1300mm

A、ac=650mm，箍筋 10@100(HPB235)

B、ac=650mm，箍筋 10@100(HPB335)

C、ac=500mm，箍筋 8@100(HPB335)

D、ac=500mm，箍筋 10@100(HPB335)

题33~39

某城市附近交通繁忙的公路桥梁，其中一联为五孔连续梁桥，其总体布置如图：每孔跨径40m，桥梁总宽 10.5m，行车道宽度为 8.0m，双向行驶两列汽车；两侧各一米宽人行步道，上部结构采用预应力混凝土箱梁，桥墩上设立两个支座，支座的拱桥中心距为4.5m。桥墩支承在岩基上，由混凝土独柱墩身和带悬臂的

盖梁组成。计算荷载：公路—Ⅰ级，人群荷载3.45N/m2,混凝土容重按25kN/m3计算。

提示：以下各题均按《公桥规》JTGD60-2004及《公混凝土规》JTGD62-2004作答

33、假定在该桥墩处主梁支点截面，由全部恒载产生的剪力标准值V恒=4400kN；汽车荷载产生的剪力标准值V汽=1414kN；步道人群荷载产生的剪力标准值V人=138kN。已知汽车冲击系数μ=0.2。问，在持久状况下按承载力极限状态计算。主梁支点截面由恒载、汽车荷载、及人群荷载共同作用产生的剪力组合设计值（kN）应与何项接近？

A、8150                    B、7400

C、6750                    D、7980

34、假定在该桥主梁某一跨中最大弯矩截面，由全部恒载产生的弯矩标准值MGik=43000kN·m; 汽车荷载产生的弯矩标准值 MQik=14700kN·m(已计入冲击系数μ=0.2); 人群荷载产生的弯矩标准值MQjk=1300kN·m,当对该主梁按全预应力混凝土构件设计时，问，按正常使用极限状态设计进行主梁正截面抗裂验算时所采用的弯矩组合设计值（kN·m）（不计预加力作用）  应与何项接近？

A、59000                   B、52800

C、54600                   D、56500

37、 假定箱形主梁顶板跨径L=500cm,桥面铺装厚度 h=15 cm,且车辆荷载的后轴车轮作用于该桥箱形主梁顶板的跨径中部时，试判定判定垂直于顶板跨径方向的车轮荷载分布宽度（cm）与何项接近？

A、217                     B、333

C、357                     D、473

38、若该桥四个桥墩均为10m , 且各中墩均采用形状、尺寸相同的盆式橡胶固定支座；两个边墩均采用形状、尺寸相同的盆式橡胶滑动支座。当中墩为柔性墩，且不计边墩支座承受的制动力时，试判定其中1号墩所承受的制动力标准值与何项接近？

A、60                      B、240

C、165                     D、480

40、对某桥预应力混凝土主梁进行持久状况正常使用极限状态验算时，需分别进行下列验算：⑴.抗裂验算  ⑵.裂缝宽度验算   ⑶.挠度验算。问，在这三种验算中，下列关于汽车荷载冲击力是否需要计入验算的不同选择，其中何项是全部正确的？ 提示：只需定性判断。

A、⑴计入⑵不计入⑶不计入

B、⑴不计入⑵不计入⑶不计入

C、⑴不计入⑵计入⑶计入

D、⑴不计入⑵不计入⑶计入